## Slide 1
Chapitre 4
  Filtrage
Notes: L’an prochain mettre la définition de l’histogramme au début du chapitre. (?)

## Slide 2
Rehaussement du contraste
Réduction du bruit
  Bruit
  Filtre moyenneur
    Non pondéré
    Pondéré
  Filtre médian
  Filtre bilatéral
Amélioration de la netteté
Corrélation

## Slide 3: Filtrer une image - rappel IMN359
Le filtrage d’une image est une opération ayant pour objet de réduire ou d’éliminer ou de
rehausser certains éléments présents dans une image. De nombreux filtres peuvent s’opérer
tant dans le domaine spatial que le domaine spectral. C’est le cas des filtres linéaires. Ces
derniers sont directement liés à la théorie de la convolution.
Lena
Lena floue
Filtrage spatial
(convolution)
Filtrage spectral
Rappel convolution
Hautes fréquences
Basses fréquences
Origine (0,0)

## Slide 4: Filtres passe-bas
Exemple :
Filtres utilisés lors de filtrages fréquentiels
« cameraman »
Filtre passe-bas rectangulaire: élimine toutes les fréquences situées au-delà d’un certain seuil. Le
filtre passe-bas rectangulaire est la fonction « porte ».

## Slide 5: Réduction du bruit
Filtre moyenneur
  Non pondéré
    1D - rappel IMN359 (https://scil.usherbrooke.ca/courses/imn359/)
1/S
-S/2
S/2
x
filtre spectral

## Slide 6: Réduction du bruit
Filtre moyenneur
  Non pondéré
    2D - rappel IMN359 https://scil.usherbrooke.ca/courses/imn359/
filtre spatial
filtre spatial
filtre spectral

## Slide 7: Réduction du bruit
    Problème du filtre idéal passe-bas (rappel)
      Présence d’ondulations autour des contours nets
      La forme spatiale nous donne la puce à l’oeil
Image filtrée en augmentant le diamètre de la fonction porte

## Slide 8: Réduction du bruit
Filtre moyenneur
  Non pondéré
Image originale
lissage moyen 3 × 3
lissage moyen 5 × 5
lissage moyen 7 × 7
Remarque :
  Quand augmente︎, la variance du signal diminue︎
    : on élimine complètement le bruit mais tout le reste aussi
      variance , image constante

## Slide 9: Filtres passe-bas
Filtre moyenneur
S
Forme spectrale du filtre
Forme spatiale du filtre
1D
2D
Filtre utilisé lors de filtrages spatiaux

## Slide 10: Filtres passe-bas
Filtre moyenneur
Exemple :
Filtre utilisé lors de filtrages spatiaux

## Slide 11: Réduction du bruit
Filtre moyenneur
  Pondéré
lissage moyen 7 × 7
lissage gaussien σ = 1.3 (9 × 9)

## Slide 12: Réduction du bruit
Filtre moyenneur
  Pondéré
    Gaussien
1
0
0.5
0.75
0.25
Le paramètre est la dispersion (variance) de la fonction

## Slide 13: Réduction du bruit
Filtre moyenneur
  Pondéré
    Gaussien
1
0
0.5
0.75
0.25
Le paramètre est la dispersion (variance) de la fonction
?
Si augmente, devrait aussi augmenter
?
?

## Slide 14: Filtres passe-bas
Filtre gaussien
1D
Forme spectrale du filtre
Forme spatiale du filtre
2D
Note: normalement, un filtre spatial gaussien doit avoir une taille de
Filtre utilisé lors de filtrages fréquentiels ou spatiaux

## Slide 15: Réduction du bruit
Filtre moyenneur
  Pondéré
    Gaussien
Source : PM Jodoin
σ = 1 (7×7)
σ = 3 (19×19)
σ = 5 (31×31)
σ = 7 (43×43)

## Slide 16: Réduction du bruit
Filtre moyenneur
  Pondéré
    Gaussien
N = 3
σ = 0.5
N = 5
σ = 0.8
N = 7
σ = 1
⚠︎
⚠︎
✔
Remarque :
  Les cas et ne contiennent pas assez de chiffres pour considérer comme vraiment gaussien

## Slide 17: Réduction du bruit
Filtre moyenneur
  Pondéré
    Gaussien
N = 7
σ = 1
N = 7
σ = 0.5
N = 9
σ = 1.3
N = 15
σ = 2.3
✔
✔
✔
⚠︎
Remarque :
  si on pose , l'échantillonnage fait que les coefficients assez grands ne sont pas assez nombreux pour considérer comme vraiment gaussien
    revient à utiliser un

## Slide 18: Réduction du bruit
Filtre moyenneur
  Pondéré
    Gaussien - avantages
      Isotrope (plus vrai pour grand)
      L’importance du coefficient central est plus grande ce qui lui donne plus d’importance
      Relation simple et intuitive entre et l’effet du filtre
      Séparabilité
        Convoluer l’image avec un filtre 1D horizontal (ligne par ligne)
        Convoluer le résultat avec un filtre 1D vertical (colonne par colonne)
      Convolution d’une gaussienne avec une gaussienne donne une autre gaussienne
        Possible de filtrer une image d’abord avec une petite gaussienne;
        Ensuite, filtrer le résultat avec une autre petite gaussienne; Le résultat global est l’équivalent de filtrer l’image originale avec une plus grande gaussienne;
        Exemple, filtrer 2 fois avec une gaussienne de paramètre est l’équivalent de filtrer une fois avec un paramètre à
    désavantage
      Ne prend pas en compte le contenu de l'image (filtre linéaire)

## Slide 19: Réduction du bruit
Filtre moyenneur
  Pondéré
    Autres filtres moyenneur pondérés
Filtre conique
Filtre pyramidal
Filtre binomial

## Slide 20: Réduction du bruit
Filtre médian
    Objectif : enlever le bruit impulsionnel (Sel et poivre) ou multiplicatif
      Exemples : radar, rayon-X
    Le bruit impulsionnel peut être très contrasté mais très éparse
      s'approche de valeurs aberrantes
      si on utilisait un filtre passe-bas ou moyenneur, on ne fait qu'étaler le bruit sur ses voisins
Remarque :
  le filtre médian n'est pas linéaire
    On ne peut pas utiliser la convolution, on ne peut pas passer par Fourier

## Slide 21: Réduction du bruit
Filtre médian
    Image rayon-X d’un circuit intégré dégradée par un bruit impulsionnel
Lissage Gaussien

## Slide 22: Réduction du bruit
Filtre médian
    Image rayon-X d’un circuit intégré dégradée par un bruit impulsionnel
Filtrage médian 3 × 3

## Slide 23: Réduction du bruit
Filtre médian
    Image rayon-X d’un circuit intégré dégradée par un bruit impulsionnel
Image filtrée une première fois
2e Filtrage médian 3 × 3

## Slide 24: Réduction du bruit
Filtre médian
    Le filtre médian est plus efficace plusieurs fois de suite que une seule fois très large
Originale
3 × 3
7 × 7
21 × 21

## Slide 25: Réduction du bruit
Filtre médian
    Le filtre médian est plus efficace plusieurs fois de suite que une seule fois très large
Originale
3 × 3
7 × 7
21 × 21
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Testverylong.JPG

## Slide 26: Réduction du bruit
Filtre médian
    Le filtrage médian est très efficace même avec un signal très dégradé

## Slide 27: Réduction du bruit
Filtre médian
    Le filtrage médian est très efficace même avec un signal très dégradé
Image bruitée
Filtre Gaussien σ = 1
Filtre Gaussien σ = 2
Filtre Médian 3×3

## Slide 28: Réduction du bruit
Filtre bilatéral
    Problème du filtre gaussien : Dans le cas du bruit additif, les filtres basés sur la moyenne d'un voisinage sont efficaces pour réduire le bruit mais ont pour effet de lisser aussi les contours
        Le filtrage ne tient pas compte du contenu de l'image
∗
=
σ = 5
Notes: harmoniser si h_b est le masque de convolution ou le résultat de la convolution. c'est confus...

## Slide 29: Réduction du bruit
Filtre bilatéral
    Filtre gaussien
  Poids spatial
    gaussienne de paramètre σs
  Facteur de normalisation constant peu importe p : peut être inclus dans le filtre
    Somme de tous les poids pour s'assurer que la moyenne n'est pas modifiée
  Intensité au point q du voisinage
  Distance entre les pixels p et q
p = [m, n] : | coordonnée du pixel central
q = [m+k, n+l] : | coordonnée d'un des pixels dans le voisinage de p

## Slide 30: Réduction du bruit
Filtre bilatéral
    Filtre gaussien : pareil partout parce que linéaire
∗
original
∗
∗
résultat

## Slide 31: Réduction du bruit
Filtre bilatéral
    Filtre bilatéral : la forme du filtre s’adapte au contenu
∗
∗
∗
original
résultat

## Slide 32: Réduction du bruit
Filtre bilatéral
  Poids spatial
    gaussienne de paramètre σs
  Facteur de normalisation qui dépend de p
    ne peut pas être inclus dans les poids
  Intensité au point q du voisinage
  Poids d'intensité
    dépend de la différence d’intensité entre les 2 pixels p et q
f
  Distance entre les positions des pixels p et q
  Distance entre les intensités des pixels p et q
0
p = [m, n] : | coordonnée du pixel central
q = [m+k, n+l] : | coordonnée d'un des pixels dans le voisinage de p

## Slide 33: Réduction du bruit
Filtre bilatéral
    1D

## Slide 34: Réduction du bruit
Filtre bilatéral
    1D
spatial
spatial
diff. d’intensité
p
p
q
q
Gaussien
Bilatéral
Notes: However, this can be sped up by pre-computing all
values of H for every pair of luminances, and
storing them in a look-up table (LUT).

## Slide 35: Réduction du bruit
Filtre bilatéral
    2D
Image d’origine
reproduit de [Durand 02]
Image en sortie
×

## Slide 36: Réduction du bruit
Filtre bilatéral
    2D
σs = 2
σs = 6
σs = 18
σi = 0.1
σi = 0.25
σi = ∞
      lissage gaussien

## Slide 37: Réduction du bruit
Filtre bilatéral
    Inconvénients
      Impossible à effectuer dans Fourier car non linéaire
      Lent : il faut recalculer les poids et la normalisation à chaque pixel
      Fonctionne mal en présence de fort bruit
Notes: W. Liu, P. Zhang, X. Chen, C. Shen, X. Huang and J. Yang, "Embedding Bilateral Filter in Least Squares for Efficient Edge-Preserving Image Smoothing," in IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 30, no. 1, pp. 23-35, Jan. 2020.
doi: 10.1109/TCSVT.2018.2890202
keywords: {Smoothing methods;Image edge detection;Real-time systems;Laplace equations;Acceleration;Computational efficiency;Computer vision;Edge-preserving smoothing;bilateral filter;least squares;local methods;global methods;gradient reversals;halos},
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8594617&isnumber=8951039

## Slide 38: Réduction du bruit
Filtre bilatéral
    Peut être itératif

## Slide 43
Rehaussement du contraste
Réduction du bruit
Amélioration de la netteté
  Filtrage passe-haut
  Rehaussement des contours
  2e dérivée de l’image
Corrélation

## Slide 44: Amélioration de la netteté
Filtrage passe-haut
    Rappel du filtre idéal
      Élimine toutes les fréquences situées en deçà d’un certain seuil
1
-1/(2S)
1/(2S)
H(u) = 1 - Π(Su)
u
x
fonction porte ronde
u
v
x
y
Objectif :
  Utilisation d'un filtre passe-haut pour rehausser les contours

## Slide 45: Amélioration de la netteté
Filtrage passe-haut
    Problème du filtre idéal
      La forme spatiale nous donne la puce à l’oeil
Source : PMJodoin

## Slide 46: Filtres passe-haut
Filtres utilisés lors de filtrages spatiaux et fréquentiels
« cameraman »
Exemple :
Filtre passe-haut gaussien:

## Slide 47: Amélioration de la netteté
Filtrage passe-haut
  Image originale f(x) : contour de type marche
    non net mais non bruité
  Image filtrée par un filtre passe-haut
f(x)
  Image filtrée par un filtre passe-bas

## Slide 48: Amélioration de la netteté
Filtrage passe-haut
après changement de dynamique linéaire
Soustraction de 2 images
  il y a des négatifs

## Slide 49: Amélioration de la netteté
Rehaussement des contours
Image originale
f(x)
Image filtrée par un filtre passe-haut
Correction du niveau de gris moyen

## Slide 50: Amélioration de la netteté
Rehaussement des contours
−
=
f[m, n]
avec σ = 1.3 (N = 9)
f[m, n] rehaussée
Valeur absolue avec changement de la dynamique

## Slide 51: Amélioration de la netteté
Rehaussement des contours
Image originale : f[m, n]
Image filtrée par un filtre passe-haut
avec changement de dynamique pour la visualisation
Correction du niveau de gris moyen

## Slide 52: Amélioration de la netteté
2e dérivée de l’image
Image originale
Contour modélisé par erf(x)
Image dérivée selon x
Deuxième dérivée selon x
f(x) = erf (x)

## Slide 53: Amélioration de la netteté
Filtrage passe-haut
  2e dérivée de l’image
Amplitude de la TF du filtre
L’amplitude à (u = 0, v = 0) est 0. Le filtre coupe les basses fréquences
Amplitude de la TF du filtre
Notes: pas convaincue… faudrait recalculer les tf des filtres 3x3

## Slide 54: Amélioration de la netteté
2e dérivée de l’image
    Utilisation du Laplacien pour rehausser la netteté
Image originale : f[m, n]
Laplacien :
(valeur absolue, dynamique rehaussée)

## Slide 55: Amélioration de la netteté
2e dérivée de l’image
    Utilisation du Laplacien pour rehausser la netteté
Laplacien avec changement de dynamique pour fins de visualisation. Le 0 est au niveau de gris 128
(valeur absolue, dynamique rehaussée)
Laplacien :

## Slide 56: Amélioration de la netteté
2e dérivée de l’image
    Utilisation du Laplacien pour rehausser la netteté
Image originale : f[m, n]
Image rehaussée :

## Slide 57: Amélioration de la netteté
2e dérivée de l’image
    Utilisation du Laplacien pour rehausser la netteté
Image rehaussée
Image originale : f[m, n]

## Slide 58: Amélioration de la netteté
2e dérivée de l’image
    Utilisation du Laplacien pour rehausser la netteté
Image originale : f[m, n]
Image rehaussée

## Slide 59: Amélioration de la netteté
2e dérivée de l’image
    Utilisation du Laplacien pour rehausser la netteté
Image originale : f[m, n]
Image rehaussée

## Slide 60
Rehaussement du contraste
Réduction du bruit
Amélioration de la qualité
Corrélation

## Slide 61: Corrélation

## Slide 62: Corrélation
Positive Nulle Négative
(forte) (faible) (fabile) (forte)
Indique si le nuage de point est bien aligné
Rappel: n’indique PAS la pente de la droite! (sauf le signe)

## Slide 63: Corrélation
    Exemple 1:
    Exemple 2 :
Question :
  Est-ce que cette image contient ?
⋮
⋮
?
?
?
Question :
  Est-ce que cette image est dans la banque d’images?

## Slide 64: Corrélation
2D
    Implantation directe de la corrélation
Patron à rechercher : h
Image : f
h remplie avec des 0
f remplie avec des 0

## Slide 65: Corrélation
2D
Image de corrélation : C
Une ligne de C
où la fonction est maximale

## Slide 66: Corrélation
Convolution
Corrélation

## Slide 67: Corrélation
Convolution
Corrélation
Propriétés de la corrélation:

## Slide 68: Corrélation
2D
Algorithme 2.2 : Corrélation directe |  |  |  |  |  |  |  | 
Entrées : f (M × N) et h (Mh × Nh) 2 images |  |  |  |  |  |  |  | cas Mf ≫ Mh et Nf ≫ Nh
Sortie : R(M × N) Image du résultat de la corrélation |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Pour tous [m, n] |  |  |  |  |  |  | tous les pixels
 |  | R[m, n] = 0 |  |  |  |  |  | Initialiser le résultat à 0
 | Pour tous m de Mh/2 à Mf−Mh/2 |  |  |  |  |  |  | tous les pixels de f sauf les bords
 |  | Pour tous n de Nh/2 à Nf−Nh/2 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Pour tous k de -Mh/2 à Mh/2 |  |  |  |  | tous les pixels de h
 |  |  |  |  | Pour tous l de -Nh/2 à Nh/2 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | R[m, n] += f[m + k, n + l] h[Mh/2 + k, Nh/2 + l] |  | 
 |  |  | R[m, n] = R[m, n]/(Mh × Nh) |  |  |  |  | division par le nombre de pixels dans le masque h
La corrélation est une opération locale

## Slide 69: Corrélation
2D
f [m, n]
h[m0 + k, n0 + l]
m
n
[m0, n0]
m0
n0

## Slide 70: Corrélation
2D
◦
=

## Slide 71: Corrélation
1D
  continue
    Posons 2 signaux 1D f(t) et h(t)
f
h
( f ◦h )
est la corrélation

## Slide 72: Corrélation
2D
    Exemple d'application : repérer les cimes
Image originale
h est entouré de pointillés
Image de corrélation

## Slide 73: Corrélation
2D
  Corrélation normalisée
    Problème: la corrélation est très sensible aux changement d’intensités
      Le résultat risque d’être maximum si l’intensité de f est grand.
      Exemple :
①
②
② ◦ ① = 20×170×170 + 5×85×85
<
③ ◦ ① = 20×170×170 + 5×85×170
③

## Slide 74: Corrélation
2D
  Corrélation normalisée
    Solution : on normalise la corrélation par rapport à la moyenne et la variance
moyenne de
moyenne de vis-à-vis
variance de
variance de vis-à-vis

## Slide 75: Coefficients de la corrélation
Application : repérer les cimes
Image originale : h est entouré de pointillés
Image de corrélation

## Slide 76: Corrélation
2D
Ceci est une chaise
Trouver la chaise
Résultat d’une corrélation normalisée

## Slide 77: Corrélation
2D
Ceci est une bouteille
Trouver la bouteille
Résultat d’une corrélation normalisée

## Slide 78: Corrélation
2D
Image de corrélation
◦
=
Réponse maximale

## Slide 79: Corrélation
2D
Reconnaissance de caractère
Réponse maximale
Notes: Cours_TI_Chapitre4.pdf

## Slide 80: Corrélation & Convolution
Il y a certains filtres pour lesquels la convolution = corrélation. C’est entre autre le cas de :
(…)