## Slide 1
Chapitre 5
  Extraction de caractéristiques

## Slide 2
Calcul des dérivées d’une image
Détection des contours
Coins
Segmentation

## Slide 3: Préambule
    Objectifs :
      Extraire des informations pertinentes
        qui ont un sens
        locales
        détectables
      Réduire la quantité d'informations
      Caractéristiques moyen ou bas niveau
Rappel : Caractéristiques de bas niveau :
  très proches du signal, ne véhiculent pas de sémantique particulière sur l'image
    Plus on s’approche du haut niveau, plus on ajoute un aspect sémantique à la caractéristique

## Slide 4: Préambule
    Caractéristiques moyen niveau
      Paire d’images stéréoscopiques pour la stéréovision. On extrait la disparité qui est en relation directe avec la profondeur de chaque point
Reconstruction 3D tirée de la paire stéréoscopique
Image de gauche
Image de droite

## Slide 5: Préambule
    Caractéristiques moyen niveau
      Paire d’images de flou pour la reconstruction 3D. On extrait la différence de flou qui est en relation directe avec la profondeur de chaque point
Deux images avec des mises au point différentes
Reconstruction 3D tirée de la paire

## Slide 6: Préambule
    Caractéristiques moyen niveau
      Extraction de la réflectance, permet un meilleur traitement que l’égalisation d’histogramme
Image originale
Réflectance
Égalisation d’histogramme sur l’image originale

## Slide 7: Préambule
    Extraction de différentes caractéristiques
Image originale
Contours
Caractéristiques ponctuelles
Dual
Intersections
Régions

## Slide 8: Préambule
    Une image
Hypothèse : Le contour représente la frontière d'un objet

## Slide 9: Préambule
  Contour idéal
n.g.
Image d'un contour idéal situé à
profil du contour
(une ligne de l'image)

## Slide 10: Préambule
  Contour flou sans bruit
n.g.
Image d'un contour idéal flou situé à
Une ligne de l'image

## Slide 11: Préambule
  Contour dans la pratique (flou et bruité)
n.g.
Image d'un contour réaliste situé à
Une ligne de l'image

## Slide 12: Préambule
  Détection de contours en 1D
❋
xc
xc
0
Marche montante
Marche descendante
0
❋
❋
❋
0
❋
❋
0

## Slide 13: Préambule
  Détection de contours en 1D
Une coupe des niveaux gris dans une image à deux dimensions
Niveaux de gris le long de la ligne rouge
Dérivée d’ordre 1 des niveaux de gris: les contours sont les maxima positifs et les minima négatifs
Dérivée d’ordre 2 des niveaux de gris : Les contours sont les passages par 0
Remarque :
  la dérivée seconde peut être égale à 0 sans que le point soit un point d'inflexion

## Slide 14
Calcul des dérivées d’une image
  Dérivées partielles
  Gradient
  Laplacien
Contours
Coins
Segmentation

## Slide 15: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  Différences finies
    Dérivées d’ordre 1
schéma arrière
schéma central
schéma avant

## Slide 16: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  Différences finies
    Dérivées d’ordre 1
      2D :
masque
masque
Important :
  Pour toutes les dérivées, il faut que la somme des éléments du masque = 0
Attention :
  avant, arrière et centrale: filtres non symétriques
  centrale: antisymétrique

## Slide 17: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  Différences finies
    Dérivées d’ordre 1
      2D :
Attention :
  ici on a appliqué un changement de dynamique linéaire, de façon à mettre les négatifs en foncé et les positifs en clair. Le 0 original est environ à 128

## Slide 18: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  Différences finies
    Dérivées d’ordre 2
      2D :
masque

## Slide 19: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  Différences finies
    Dérivées d’ordre 2
      2D :
Attention :
  ici on a appliqué un changement de dynamique de façon à mettre les négatifs en foncé et les positifs en clair. Le 0 est environ à 128

## Slide 20: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  Différences finies
    Problème : les différences finies sont sensibles au bruit
      Exemple : simple contour 1D bruité
Où est le contour?
Notes:   Instructor: S. Narasimhan

## Slide 21: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  Différences finies
    Problème : les différences finies sont sensibles au bruit
      plus on dérive, plus le bruit augmente
        Exemple analytique :
          avec
La fréquence du bruit ne change pas mais l’amplitude oui

## Slide 22: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  Différences finies
    Problème : les différences finies sont sensibles au bruit
      plus on dérive, plus l’amplitude du bruit augmente
      l’extraction des caractéristiques devient difficile
        Exemple :
      , avec P() =
Solutions :
  Lisser les dérivées;
  Lisser les images avant;
  ou….
f[n]
f′[n]
f″[n]
σ = 10

## Slide 23: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  À base de lissage
Trouver le max dans
f[n]
conv. 1
conv. 2
Où est le contour?
le masque est trouvé de façon analytique puis numérisée

## Slide 24: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  À base de lissage
    Sauve une convolution
Rappel des propriétés de la convolution
f [n]
conv.
la dérivée est trouvée de façon analytique puis numérisée
Où est le contour?
Trouver le max dans
Notes:   Instructor: S. Narasimhan

## Slide 25: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  À base de lissage
    Ordre 2
Rappel des propriétés de la convolution
f [n]
Où est le contour?
la dérivée est trouvée de façon analytique puis numérisée
conv.
Trouver le passage par 0 dans
Notes:   Instructor: S. Narasimhan

## Slide 26: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  À base de lissage
    2D
      ordre 1
        et
      ordre 2
On peut utiliser le masque passe-bas qu'on veut

## Slide 27: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  Filtres
    Prewitt d’ordre 2
en
en

## Slide 28: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  Filtres
    Sobel d’ordre 2
en
en

## Slide 29: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  Filtres
    Canny
Fonction de Gauss 1D ()
Dérivée d'ordre 1
Dérivée d'ordre 2

## Slide 30: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  Filtres
    Canny
fonction gaussienne
(lissage 2D)
Dérivées d'ordre 1

## Slide 31: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  Filtres
    Canny
Dérivées d'ordre 2
Dérivée mixte

## Slide 32: Calcul des dérivées d’image
Dérivées partielles
  Filtres
    Canny
      Remarques :
        On a un meilleur lissage, mais la convolution est plus longue parce que le masque est plus gros
        Pour tous les masques de dérivées, il faut que la somme des éléments soient = 0
        On a les mêmes considérations concernant la numérisation que pour le masque de lissage (moyenne pondérée)
          Dimension avec impair
          Choix de N pour la dimension des masques : la dérivée agrandit le domaine significativement > 0, cela mène à la règle du pouce :
            ordre 1 :
            ordre 2 :

## Slide 33: Calcul des dérivées d’image
Gradient
Important
  ∇f représente la direction et l'amplitude du changement maximal de la fonction f
Notes: In the above two images, the values of the function are represented in black and white, black representing higher values, and its corresponding gradient is represented by blue arrows.

## Slide 34: Calcul des dérivées d’image
Gradient
Image originale
Dérivée en à base de lissage
(masques gaussiens)

## Slide 35: Calcul des dérivées d’image
Gradient
Image originale
Dérivée en à base de lissage
(masques gaussiens)

## Slide 36: Calcul des dérivées d’image
Gradient
Amplitude du gradient :
Image originale

## Slide 37: Calcul des dérivées d’image
Gradient
Gradients représentés sous forme de vecteurs

## Slide 38: Calcul des dérivées d’image
Gradient
Important :
  représente la direction et l'amplitude du changement maximal de la fonction au point

## Slide 39: Calcul des dérivées d’image
Gradient
    Importance du gradient
      permet la détection des points de contour d'une image
        le contour est un maximum local de dans la direction au pixel
        est perpendiculaire au contour au pixel
section 2, détection de contours

## Slide 40: Calcul des dérivées d’image
Gradient
    Remarque :
      Dans le contexte de la détection de contours, on veut avoir l'orientation () du contour et pas tant l'orientation du changement max ()
ou : aucune importance
  revient à dire que la plupart du temps, on ne s'intéresse pas à savoir si c'est une marche montante ou descendante

## Slide 41: Calcul des dérivées d’image
Gradient
  Tenseur de structure
    Rappel : Valeurs et vecteurs propres
λy
λx
x
y
(0,0)
    Les valeurs propres () de donnent de l'information sur la fonction
      La plus grande ()
        représente le contraste dans la direction du gradient ()
      La plus petite ()
        représente le contraste dans la direction du contour ()
est une matrice
  est une valeur propre de
  est son vecteur propre associé

## Slide 42: Calcul des dérivées d’image
Gradient
  Multi-spectral
    Problème des images multi-canal (images couleurs) pour la détection de contours
      HSI : faire la détection sur I seulement
        Deux couleurs différentes peuvent avoir des intensités égales.
Intensité
oups !

## Slide 43: Calcul des dérivées d’image
Gradient
  Multi-spectral
    Problème des images multi-canal (images couleurs) pour la détection de contours
      RGB : faire la détection séparément sur chaque canal puis fusionner.
        Fusionner comment? Compliqué et heuristique
Une image couleur
Canal rouge
Canal vert
Canal bleu
Mesure multi-spectrale des contours : gradient MS
Démo 4.8

## Slide 44: Calcul des dérivées d’image
Laplacien (somme des 2e dérivées)
  Masques
    Marr & Hildreth
, avec
y
x

## Slide 45: Calcul des dérivées d’image
Laplacien
  Masques
    Marr & Hildreth
      Séparabilité de la fonction gaussienne
        : requiert multiplications pour chaque pixel
      requiert multiplications pour chaque pixel
      plus avantageux si
Convolution 1D
ligne par ligne
Convolution 1D
colonne par colonne
Convolution 1D
ligne par ligne
Convolution 1D
colonne par colonne

## Slide 46: Calcul des dérivées d’image
Laplacien
  Masques
    comparaison
différences finies
()
Variante 1
Laplacien numérique (w=3)
Variante 2
Marr & Hildreth
(, )
Marr & Hildreth
(, )

## Slide 47
Calcul des dérivées d’une image
Contours
  Détecteur gradient
    Seuillage du gradient
    Suppression des non-maxima (du gradient)
    Retrait des faux contours (pas à l’examen)
    Détecteur de Canny (pas à l’examen)
  Détecteur Laplacien
Coins
Segmentation

## Slide 48: Contours
    Objectif
Image originale : f[m, n]
Image des contours :
    image binaire
Détecteur
{contour, non-contour}
étiquettes
Remarque :
  la valeur en cas de contour doit être différente de 0, ça pourrait être ou 1 ou 255
    souvent on préférera conserver le plus longtemps possible

## Slide 49: Contours
Détecteur gradient
  Seuillage de la norme du gradient
Changement de dynamique de
seuillée à 25
Module du gradient :

## Slide 51: Contours
Détecteur gradient
  Seuillage de la norme du gradient
Image originale : f[m, n]
seuil = 10
seuil = 20
Différences finies, schéma avant
seuil = 50

## Slide 52: Contours
Détecteur gradient
  Seuillage de la norme du gradient
    Problèmes (différences finies)
      Méthode sensible au bruit : difficile d’éliminer le bruit sans éliminer les contours
seuil = 10
seuil = 20
seuil = 50
Utilisation de Sobel
Plutôt que diff. finies

## Slide 53: Contours
Détecteur gradient
  Seuillage de la norme du gradient
Image originale : f[m, n]
seuil = 40
seuil = 90
seuil = 140
: Sobel

## Slide 54: Contours
Détecteur gradient
  Seuillage de la norme du gradient
    Problèmes (Sobel)
      Méthode sensible au bruit : moins pire mais toujours problématique
seuil = 40
seuil = 90
seuil = 140
Utilisation du gradient de la Gaussienne

## Slide 55: Contours
Détecteur gradient
  Seuillage de la norme du gradient
Image originale : f [m, n]
seuil = 40
seuil = 60
seuil = 90
gradient de la gaussienne (σ = 1)

## Slide 56: Contours
Détecteur gradient
  Seuillage de la norme du gradient gradient
    Problèmes du seuillage :
      Seuillage est empirique (détermination du seuil par essai-erreur)
      Apparition de pixels et segments isolés
      Les contours ne sont pas filiformes (épaisseur > 1)
      Aucune utilisation de l’orientation du gradient pour chercher le maximum
seuil = 40
seuil = 90
Suppression des non-maxima
Remarque :
  Le seuillage du gradient ne fonctionne bien que pour des images sans bruit et avec de fortes discontinuités, peu importe les masques de dérivation utilisés

## Slide 57: Contours
Détecteur gradient
  Suppression des non-maxima
    Objectif : N'identifier comme contour que les pixels où l'amplitude du gradient () est maximal dans la direction du gradient (∠∇f[m, n])
unique point de contour
dans l'orientation optimale

## Slide 58: Contours
Détecteur gradient
  Suppression des non-maxima
    cas où θ[m, n]∈[-π/4,0]
f
∇f = (fx, fy)
⎜∇f⎟
[m+1, n]
[m−1, n−1]
[m+1, n+1]
[m−1, n]
[m, n]
∠∇f
[m, n]
[m+1, n]
[m+1, n−1]
[m−1, n−1]
[m+1, n+1]
a
b
p1
p2
  On doit interpoler ⎜∇f(p1)⎟ et ⎜∇f(p2)⎟ car on ne les a pas directement
    p1 et p2 risquent fort de tomber entre 2 pixels

## Slide 59: Contours
Détecteur gradient
  Suppression des non-maxima
[m, n]
[m+1, n]
[m−1, n+1]
[m+1, n−1]
⎜∇f⎟
a
b
p1
p2
[m−1, n]
∠∇f
  cas où ∠∇f[m, n] ∈[0, π/4]
[m, n]
[m+1, n]
[m+1, n+1]
[m−1, n−1]
⎜∇f⎟
a
b
p1
p2
[m, n+1]
∠∇f
  cas où ∠∇f[m, n] ∈[-π/2, -π/4]
[m, n -1]
pour trouver ∠∇f[m, n]
utiliser atan plutôt que atan2
  attention au dénominateur à 0

## Slide 60: Suppression des non-max (thinning)
Rendre les contours filiformes
Normale au contour
Direction du contour
(perpendiculaire à la normale)

## Slide 61: Suppression des non-max (thinning)
Rendre les contours filiformes
Direction du contour
(perpendiculaire à la normale)
Normale au contour

## Slide 62: Suppression des non-max (thinning)
Rendre les contours filiformes
Normale au contour
Contour ayant une épaisseur > 1 pixel
Pour éviter qu’un contour ait plus d’un pixel d’épais, on peut forcer à zéro tous les
pixels dont n’est pas localement maximale le long de la normale.
Direction du contour
(perpendiculaire à la normale)

## Slide 63: Suppression des non-max (thinning)
Rendre les contours filiformes
Pixels non maximums
Exemple de trois pixels non-maximums
Pixels voisins le long de la normale
Normale
En général, on localise les deux voisins d’un pixel à l’aide l’angle de la normale

## Slide 64: Suppression des non-max (thinning)
Rendre les contours filiformes
Pixels correspondant à un maximum
Exemple de trois pixels maximums
Pixels voisins le long de la normale
Normale

## Slide 65: Suppression des non-max (thinning)
Rendre les contours filiformes
Voici ce qui arrive lorsqu’on force à zéro
les non-maximums

## Slide 66: Suppression des non-max (thinning)
Rendre les contours filiformes
Voici ce qui arrive lorsqu’on seuil la norme du gradient
dont les non-maximums ont été forcés à zéro.
Image binaire avec des contours d’épaisseur = 1 pixel

## Slide 67
1: Convoluer l’image d’entrée à l’aide d’un filtre gaussien
2: Calculer la magnitude du gradient en chaque point de l’image:
3: Calculer l’orientation de la normale du gradient en chaque point de l’image
Algorithme de détection de contours par thinning
4: À l’aide de supprimer les non-maximums
5: Appliquer un seuil

## Slide 68: Contours
Détecteur gradient
  Suppression des non-maxima
    Contours filiformes
Suppression des non-max
⎜∇f⎟ : Sobel
Image originale : f

## Slide 69: Contours
Détecteur gradient
  Suppression des non-maxima
    Contours filiformes
Image originale : f
Suppression des non-max de l’amplitude du gradient de la Gaussienne
Seuillage simple de ⎜∇f⎟ calculé par le gradient de la Gaussienne (σ = 1, seuil = 50)

## Slide 70: Contours
Détecteur gradient
  Suppression des non-maxima
    Contours filiformes
      Gaussienne, effet de l’échelle σ
Image originale : f
Suppression des non-max
σ = 3
Suppression des non-max
σ = 1

## Slide 71: Contours
Détecteur gradient
  Suppression des non-maxima
    Gradient multi-spectral
Image couleur
Canal rouge
Canal vert
Canal bleu
Contours du rouge
Contours du vert
Contours du bleu
Fusion des contours des 3 canaux

## Slide 72: Contours
Détecteur gradient
  Suppression des non-maxima
    Gradient multi-spectral
Image couleur
Intensité
Contours de l’intensité
Contours multi-spectraux
    supression des non-max sur λmax
Fusion des contours des 3 canaux

## Slide 73: Contours
Détecteur gradient
  Retrait des faux contours
    Seuillage
Image originale : f
Suppression des non-max
σ = 1, valeur de ⎜∇f⎟
Suppression des non-max
σ = 1

## Slide 74: Contours
Détecteur gradient
  Retrait des faux contours
    Seuillage
Prewitt
Dérivées de la Gaussienne
σ = 1
Dérivées de la Gaussienne
σ = 2
Dérivées de la Gaussienne
σ = 2, Seuillée à 10

## Slide 75: Contours
Détecteur gradient
  Retrait des faux contours
    Seuillage adaptatif
Suppression des non-max
σ = 1, valeur de ⎜∇f⎟
Histogramme des pixels de contours (≠0)

## Slide 76: Contours
Détecteur gradient
  Retrait des faux contours
Algorithme 4.1 : Calcul du seuil adaptatif |  |  |  | 
Entrées : c[m, n] Carte de contours (résultat de la sup. des non-max) dont l'amplitude du gradient est conservé en virgule flottante p Estimé du % des pixels de vrais contours / pixels de contours (i.e. où c[m, n] ≠ 0) |  |  |  | 
Sortie : S Seuil |  |  |  | 
 | Changement de dynamique linéaire de c[m, n] (entre 0 et 255) |  |  | On veut quantifier en entiers
 | Construire l’histogramme h[n] de c[m, n] |  |  | 
 | NbFauxContours = (1− p) (NbPixelsTotal − h[0]) |  |  | Calcul du nb de faux contours
 | Compteur = 0 |  |  | Variable de comptage
 | Pour i = 1 à 255 |  |  | On commence à c = 1
 |  | Compteur += h[i] |  | 
 |  | Si Compteur > NbFauxContours |  | atteint le pourcentage visé ?
 |  |  | S = i | 
 |  |  | Sortir de la boucle | 

## Slide 77: Contours
Détecteur gradient
  Retrait des faux contours
    Seuillage adaptatif
      On a toujours des pixels isolés
On garde 40% des contours
On garde 30% des contours
Seuillage avec hystérésis

## Slide 78: Contours
Détecteur gradient
  Retrait des faux contours
    Seuillage avec hystérésis
⎜∇f⎟
Sh Seuil haut
Sb Seuil bas
On conserve
On ne conserve pas

## Slide 79: Contours
Détecteur gradient
  Retrait des faux contours
    Seuillage avec hystérésis
Contours faibles (Sb < M < Sh)
Contours forts ( Sh < M)
Notes: http://www.csse.uwa.edu.au/~pk/research/matlabfns/

## Slide 80: Contours
Détecteur gradient
  Retrait des faux contours
Algorithme 4.2 : Seuillage avec hystérésis | 
Entrées : c[m, n] une carte de contours (résultat de la sup. des non-max) Sh et Sb 2 seuils tels que Sh > Sb | 
Sorties : C[m, n] une carte binaire de contours | 
 | Parcourir toute l’image
 | Identifier tous les pixels dont c[m, n] > Sh comme étant contours forts dans C[m, n]
 | Identifier tous les pixels dont Sb < c[m, n] < Sh comme contours faibles dans C[m, n]
 | Parcourir toute l’image C[m, n]
 | Au prochain contour fort rencontré, on pousse sa coordonnée dans une file
 | Tant que la file n’est pas vide
 | Extraire le premier point de la file
 | Parcourir les 8-voisins un à un
 | Si le pixel courant est un contour faible
 | Changer comme contour fort
 | Pousser sa coordonnée dans la file
 | Re parcourir toute l’image C[m, n] et mettre à 0 les contours faibles qui restent

## Slide 81: Contours
Détecteur gradient
  Détecteur de Canny
    Algorithme spécifique basé sur le gradient de la Gaussienne
Algorithme 4.3 : Détection des contours par Canny |  | 
Entrées : f[m, n] Image en entrée σ Échelle de lissage pour le gradient de la Gaussienne |  | 
Sorties : C[m, n] Image binaire des contours |  | 
 | Calcul des masques de dérivées de la Gaussienne (Mx et My) de paramètre σ | 
 | Calcul des dérivées de l'image | canal par canal pour les images multispectrales
 | fx [m, n] = (f ∗Mx) [m, n] | 
 | fy [m, n] = (f ∗My) [m, n] | 
 | Pour tous les pixels [m, n] | 
 | Calculer l'amplitude du gradient ⎜∇f⎟ à partir des dérivées (λmax pour ms) | 
 | Calculer l'orientation du gradient ∠∇f à partir du vecteur (fx, fy) ou (E, λmax−D) | 
 | c[m, n] ⇦ Suppression des non-max de ⎜∇f[m, n]⎟ | 
 | C[m, n] ⇦ Seuillage par hystérésis de c[m, n] | pour avoir une image binaire des contours suivis

## Slide 82: Contours
Détecteur gradient
  Détecteur de Canny
Image originale : f
Canny (σ = 1), Sb = 20, Sh = 60
Canny sans seuillage (σ = 1)
Remarque : Il est possible de déterminer
  les deux seuils par le seuillage adaptatif;
  ou
  Sh par seuillage adaptatif et , avec

## Slide 83: Contours
Détecteur Laplacien
    Rappel
      En 1D, on peut localiser les contours par les passages par 0 de la 2e dérivée
❋
xc
xc
f(x)
f(x)
Marche montante
Marche descendante
❋
❋
0
fʺ(x)
❋
0
fʺ(x)

## Slide 84: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien
Image originale

## Slide 85: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien
    La forme particulière du LoG d'échelle permet de faire ressortir les éléments isolé d'une certaine grosseur (dictée par )
      Une tache claire (réponse foncée) de rayon sera détectée comme un min (réponse max) local de
LoG
maxima
minima
Notes: sigma = sqrt(sqrt(1/(pi*(-.15)*(-1))));
h=createLOG(sigma,75);

## Slide 86: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien
LoG σ = 2
maximum local

## Slide 87: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien
LoG σ = 10
maximum local
Remarque :
  en variant l’échelle, on peut aller chercher des zones de différentes grosseurs
LoG σ = 2
maximum local

## Slide 88: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien
avec σ = 1.5
Image originale
avec σ = 3
avec σ = 4.5

## Slide 89: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien
∇2gσ [m, n] avec σ = 3
min =-0.0039
∇2gσ [m, n] avec σ = 4.5
min = -7.7625e-04
Remarque :
  en variant l’échelle, le rayon du masque augmente mais l’intensité diminue
avec
min = -0.0629
Notes: [x,y,h]=createLOG(1.5,75);
surfc(x,y,h)

## Slide 90: Zero-Crossing du Laplacien
1: Calculer le laplacien de l’image d’entrée.
2: POUR CHAQUE pixel (x,y) de l’image FAIRE
2a.
Algorithme du zero-crossing

## Slide 91: Zero-Crossing du Laplacien
Le zero-crossing est TRÈS sensible au bruit.

## Slide 92: Zero-Crossing avec LoG (Laplacian of Gaussian)
Au lieu de prendre le laplacien de l’image d’entrée :
On calcule le laplacien de l’image filtrée par une gaussienne

## Slide 93: Zero-Crossing du Laplacien
1. Convoluer l’image d’entrée à l’aide d’une gaussienne
2. Calculer le laplacien de l’image convoluée.
3. POUR CHAQUE pixel (x,y) de l’image FAIRE
3a.
Algorithme du zero-crossing
Note : pour rendre l’algorithme encore plus robuste au bruit, on peut remplacer la ligne (*) par
(*)

## Slide 94: Zero-Crossing avec LoG (Laplacian of Gaussian)
Il est aussi possible de mettre un seuil supérieur à zéro pour
ne conserver que les transitions franches

## Slide 95: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien
σ ∇σ f [m, n] avec σ = 1.5
f [m, n]
f [m, n]
Notes: image sqr.png

## Slide 96: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien
σ ∇σ f [m, n] avec σ = 3
f [m, n]
f [m, n]

## Slide 97: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien
σ ∇σ f [m, n] avec σ = 4.5
f [m, n]
f [m, n]
f [m, n]

## Slide 98: Contours
Détecteur Laplacien
Algorithme 4.4 : Passages par zéro |  | 
Entrées : L[m, n] Image contenant les valeurs qui passent de négatif à positif |  | 
Sorties : C[m, n] Carte des passages par 0 |  | 
 | Initialiser tous les pixels de C[m, n] à 0 | 
 | Pour tous les pixels [m, n] | 
 | Si L[m, n] == 0 | 
 | C[m, n] = 1 | 
 | Sinon | on veut aussi les passages par 0 qui seraient entre 2 pixels
 | Si L[m, n] ☓ L[m+1, n] < 0 | 
 | Si ¦ L[m, n] ¦ < ¦ L[m+1, n] ¦ | 
 | C[m, n] = 1 | 
 | Sinon C[m+1, n] = 1 | 
 | Si L[m, n] ☓ L[m, n+1] < 0 | 
 | Si ⎜L[m, n]⎟ < ¦ L[m, n+1] ¦ | 
 | C[m, n] = 1 | 
 | Sinon C[m, n+1] = 1 | 

## Slide 99: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien
Échelle caractéristique
σ
[m, n]

## Slide 100: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien

## Slide 101: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien

## Slide 102: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien

## Slide 103: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien

## Slide 104: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien
    LoG vs DoG (différence de Gaussiennes)
σ = 4
σ = 5
−
=
forme approximative d’un LoG
Démo 4.17

## Slide 105: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien
    LoG vs DoG (différence de Gaussiennes)
LoG
DoG

## Slide 106: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien
    Espace-échelle

## Slide 107: Caractéristiques ponctuelles
Laplacien
σ
σ
σ
σ
σ
Images filtrées par des Gaussiennes
−
−
−
−
−
Différences de Gaussiennes
Notes: script_DoG.m
aussi :
impyramid
Image pyramid reduction and expansion

## Slide 108: Contours
Détecteur Laplacien
  Retrait des faux contours
    augmenter le lissage
Passages par 0 du LoG (σ = 2)
Passages par 0 du LoG (σ = 3)
Problème : déforme les contours

## Slide 109: Contours
Détecteur Laplacien
  Retrait des faux contours
    seuiller par l'amplitude du gradient
Laplacien avec changement de dynamique linéaire
Passages par 0 du Laplacien (contours)
Seuillage sur le contour
par l'amplitude de ∇f
Problèmes :
  oblige à calculer le gradient

## Slide 110: Contours
Détecteur Laplacien
  Retrait des faux contours
    seuiller par la pente du laplacien
Passages par 0 du LoG (σ =2)
Seuillage sur la pente de LoG (σ =2)
Problème : On perd la continuité des contours

## Slide 111: Contours
    Comparaison
Gradient :
  Fournit la position, une plausibilité (contraste), l’orientation
  Dépend de l’échelle de lissage (σ)
  Fournit des contours potentiellement discontinus
  Problèmes de position aux points où la courbure est « infinie » ➫ jonctions
Laplacien :
  Fournit seulement la position
  Dépend aussi de l’échelle de lissage
  Plus sensible au bruit que le gradient ➫ dérivées d’ordre supérieures
  Plus rapide que le gradient (1 seul masque de convolution)
  Produit des contours continus (fermés, cas non seuillé) et filiformes
  Les jonctions sont correctement positionnées
gris : | vrai contour
rouge : | contour détecté par le gradient
gris : | vrai contour
rouge : | contour détecté par le Laplacien

## Slide 112: Contours
    Comparaison
bleu | LoG | σ = 4
rouge | Canny | σ = 4

## Slide 113: Contours
    Comparaison
      Position des jonctions
Cyan | LoG | σ = 4
Magenta | Canny | σ = 4
Léger seuillage pour éliminer le bruit
Notes: LoG=edge(posterLit,'log',0.001,4);
Canny=edge(posterLit,'Canny',0.1,4);

## Slide 114
Calcul des dérivées d’une image
Contours
Coins
  Tenseur de structure
  Laplacien
Segmentation

## Slide 115: Caractéristiques ponctuelles
    Des points d’intérêts
      Ne changent pas d'aspect même si rotation, translation, changements d'échelle, perspective
Coins ou jonctions en L
Jonction en T
Jonction en Y
Notes: Accurate and contrast invariant junction detection
Gui-Song Xia CNRS CEREMADE, Univ. Paris-Dauphine, Paris, France
Julie Delon, Yann Gousseau CNRS LTCI, Telecom ParisTech, Paris, France

## Slide 116
Détecteur de coins
Qu’est-ce qu’un coin? Une région de l’image comprenant une discontinuité ponctuelle.

## Slide 117
Détecteur de coins
Un coin = tout pixel dont la région est localement unique.
Plusieurs regions ont le même
contenu que la fenêtre de référence
Au moins une region a le même
contenu que la fenêtre de référence
Aucune region n’a le même
contenu que la fenêtre de référence

## Slide 118: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
Remarque :
  l'exposant 2 est là juste pour éviter les négatifs

## Slide 119: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
Région constante :
Pas de direction
Contour :
Une direction très forte
Jonction :
Deux directions très fortes

## Slide 120
Détecteur de Harris (1989)
Régions uniformes
2 dérivées faibles
Près d’un contours:
1 dérivée faible et
1 dérivée élevée
Près d’un coin:
2 dérivées élevées

## Slide 121: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
    Exemples :
      Au voisinage des contours et des jonctions, la distribution des dérivées partielles est caractéristique

## Slide 122: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
petits ()
grands ()
petit ()
grand ()

## Slide 123
La matrice Hessienne

## Slide 124: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
    La matrice Hessienne (H)
  Ici, est le filtre moyenneur
    Chaque élément de est une moyenne locale des multiplications de dérivées
où

## Slide 125: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
    La matrice Hessienne H
      Certains auteurs prétendent qu’on peut améliorer les résultats en utilisant un filtre gaussien
  Ici, est le filtre gaussien :
    Chaque élément de H est une moyenne locale pondérée des multiplications de dérivées
où

## Slide 126: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
  Détecteur de Harris
(inversé)
Voisinage gaussien
Notes: imadjust pour remplace remapDynRange (Attention : ca n'a pas l'air d'être l'équivalent)
mc = cornermetric(labCrop, 'Harris');
mc = imadjust(mc);

## Slide 127: Détecteur de Harris (démo des maths)
Propriétés de H :
  vecteurs propres : principaux axes de variation
  valeurs propres :amplitude de la variation le long de ces axes
Crédit : Yung-Yu Chuang

## Slide 128: Détecteur de Harris
Rappel: comment extraire les valeurs propres de la matrice H:
Sont les racines du polynôme caractéristique

## Slide 129: Détecteur de Harris
A,B et C sont faibles alors
A est élevé, B et C sont faibles alors
A,B et C sont élevés alors

## Slide 130: Détecteur de Harris
l1
l2
coin
l1 et l2 sont grands, l1 ~ l2;
contours l1 >> l2
contours l2 >> l1
uniforme

## Slide 131: Détecteur de Harris
Une fois calculées on peut en conclure que
Pour simplifier les calculs (et ainsi éviter de calculer les racines du polynôme
caractéristique) Harris suggère de calculer le terme « Mc » à chaque pixel
k prend généralement une valeur entre 0.02 et 0.1.

## Slide 132: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
  Détecteur de Harris
Notes: imadjust pour remplace remapDynRange
mc = cornermetric(labCrop, 'Harris');
mc = imadjust(mc);

## Slide 133: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
  Détecteur de Harris
Mc [m, n]
f [m, n] + Mc [m, n]
f[m, n]
Notes: imadjust pour remplace remapDynRange
mc = cornermetric(labCrop, 'Harris');
mc = imadjust(mc);

## Slide 134: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
  Détecteur de Harris
Mc
Effectuer une suppression des non-maxima locaux sur
Notes: V=fspecial('gaussian',[11 1],1.5);
mc=cornermetric(square, 'Harris', 'FilterCoefficients', V, 'SensitivityFactor', 0.1);
mcT = im2bw(mc, 0.005);
mc=uint8(RemapDynRange(mc,0,255));

## Slide 135: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
  Détecteur de Harris
Mc
Mc > Seuil
Effectuer une suppression des non-maxima locaux sur Mc [m, n]

## Slide 136: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
  Détecteur de Harris
Images originales

## Slide 137: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
  Détecteur de Harris

## Slide 138: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
  Détecteur de Harris
seuil

## Slide 139: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
  Détecteur de Harris
maximum local (inversé)

## Slide 140: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
  Détecteur de Harris
maximum localement superposés sur l’image originale

## Slide 141: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
  Détecteur de Harris
    Invariance des jonctions face à la rotation
Voisinage gaussien σ = 1.5
k = 0.04

## Slide 142: Détecteur de Harris
1. Calculer le gradient de l’image d’entrée
2. POUR CHAQUE pixel (x,y) de l’image FAIRE
Calculer la matrice hessienne H autour d’un voisinage de taille
2. POUR CHAQUE pixel (x,y) de l’image FAIRE
POUR CHAQUE pixel (x+a,y+b) voisin de (x,y) FAIRE
SI ALORS
4.
Détecteur de Harris avec suppression des non max

## Slide 143: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
  Détecteur de Shi-Tomasi (Tomasi-Kanade)
Algorithme 4.5 : Shi-Tomasi (Tomasi-Kanade) | 
Entrées : f[m, n] Image d’origine | 
Sorties : c[m, n] Carte des jonctions détectées | 
 | Initialiser tous les pixels de c[m, n] à 0
 | Calculer les dérivées d’image fx et fy par les dérivées de la Gaussienne (ou autres masques)
 | Pour tous les pixels [m, n]
 | Calculer le tenseur de structure lissé (par une autre Gaussienne) : S′
 | Calculer la plus petite valeur propre: λmin
 | Si λmin > Seuil
 | c[m, n] = λmin
 | Pour tous les pixels de c[m, n] ≠ 0
 | Si c[m, n] n’est pas un maximum local (dans un voisinage N×N)
 | c[m, n] = 0

## Slide 144: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
  Détecteur de Shi-Tomasi (Tomasi-Kanade, Valeur propre minimale)
f[m, n]
Notes: imadjust pour remplace remapDynRange
mc = cornermetric(labCrop, 'Harris');
mc = imadjust(mc);

## Slide 145: Caractéristiques ponctuelles
Tenseur de structure
  Détecteur de Shi-Tomasi (Tomasi-Kanade, Valeur propre minimale)
f[m, n]
Notes: imadjust pour remplace remapDynRange
mc = cornermetric(labCrop, 'Harris');
mc = imadjust(mc);

## Slide 146
Calcul des dérivées d’une image
Contours
Caractéristiques ponctuelles
Segmentation
  Segmentation à base de classification
    Seuillage
    K-Moyenne

## Slide 147: Régions
Segmentation en 4 classes/régions
r [m, n] ∈ {fond, objet vert, objet rouge, objet gris}
étiquettes
Segmentation
    Opération qui a pour but de rassembler des pixels entre eux suivant des critères pré-définis. Les pixels sont ainsi regroupés en régions, qui constituent une partition de l'image
  But
    Description en objets : simplification de l’image
Classe
    Catégorie de pixels semblables
Région
    Ensemble de pixels topologiquement connexes et ayant des attributs similaires : niveaux de gris, couleur, texture, mouvement.
    Une région est souvent différente d’un objet de la scène

## Slide 148: Régions
    segmentation des objets saillants
Notes: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvcir.2017.01.007
Example of salient objects. (a)–(f) input images and (g)–(l) the corresponding salient objects obtained using the proposed method. The salient objects in (g) and (k) are shown on gray background and the remaining objects are shown on black background for contrast. (For interpretation of the references to colour in this figure, the reader is referred to the web version of this article.)

## Slide 149: Régions
    A quoi sert la segmentation en régions?
      Important prérequis pour les étapes de mesure, de compréhension de la scène :
        reconnaissance d’objets
        indexation : rechercher dans une base d’images, les images ”ressemblantes” à une image initiale
        compression
        recalage d’images, mises en correspondance
Notes:       Méthodes mixtes régions-contours
        Ligne de partage des eaux
        Coopération région-contours
ref : CoursSegmentation.pdf (Michelle Gouiffès)

## Slide 150: Régions
    Méthodes globales (statistiques)
      Classification puis étiquetage en composantes connexes
        Classification à partir d’histogrammes (seuillage)
        Méthodes de partionnement de données (K-moyenne)
      À partir d’une extraction de contours
    Méthodes locales
      Se basent sur les notions de prédicats et de partitions (à base de régions)
        Ascendantes (bottom-up) : croissance de régions, fusion de régions
        Descendantes (top-down) : division-fusion
Notes:       Méthodes mixtes régions-contours
        Ligne de partage des eaux
        Coopération région-contours
ref : CoursSegmentation.pdf (Michelle Gouiffès)

## Slide 151: Régions
    Choix de la méthode
      Dépend du type d’application et du type d’images
        Images très structurées (objets homogènes) VS Images texturées
        Occurrence de dégradés VS apparition de contours bien marqués
        Présence de bruit ou non
        Type d’application : détection d’une ou de quelques régions aux caractéristiques connues a priori ou partition de l’ensemble de l’image
        Méthode supervisée ou non (intervention de l’utilisateur par définition des seuils sur la taille ou le nombre des régions, le niveau d’homogénéité, etc)
        Précision de la segmentation (la segmentation doit-elle aboutir à un résultat visuellement acceptable?)
        Rapidité d’exécution
        Compromis temps de calcul/précision
Notes: ref : CoursSegmentation.pdf (Michelle Gouiffès)

## Slide 152: Régions
    Prédicat
      Exemple
r [m, n] ∈ {fond, objet vert, objet rouge, objet gris}
Segmentation en 4 classes/régions
Prédicat | Classe 1 fond | Classe 2 obj. vert | Classe 3 obj. rouge | Classe 4 obj. gris
𝓟1 pixels gris pâles | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
𝓟2 pixels verts | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
𝓟3 pixels rouges | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
𝓟4 pixels gris moyen | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE

## Slide 153: Régions
    Segmentation
      Exemple
      2 classes, mais plus que 2 régions
2 classes
r[m, n] est une image binaire
r[m, n] ∈ {terre, mer}
étiquettes
Remarques :
  2 régions non connexes peuvent appartenir à la même classe
    Ri non adjacent à Rj et P(Ri ∪ Rj) est faux
  Classification ≠ segmentation
    Une classe de pixels = plusieurs régions dans l’image
    Il faut étiqueter les pixels connexes pour obtenir des régions

## Slide 154: Régions
    Segmentation
      Exemple
3 classes
r [m, n] est une image à trois valeurs
r [m, n] ∈ {C1, C2, C3}
étiquettes
Remarque :
  3 classes, mais plus que 3 régions

## Slide 155: Régions
    Segmentation
      Exemple
5 classes
r [m, n] ∈ {C1, C2, C3, C4, C5}
étiquettes
Remarques
  Dualité contours/régions : intérieur d’un contour fermé = région
  Attributs utilisés pour la segmentation très variés (niveaux de gris, couleur, texture, mouvement)
Remarque :
  La sémantique n’est pas toujours claire

## Slide 156: Régions
    Segmentation
2 classes
Niveaux de gris foncés = Mer
Niveaux de gris pâles = Terre
Remarque :
  un prédicat peut inclure une ou plusieurs caractéristiques et des conditions sur
    couleur, n.g.
    texture, statistique
    mouvement, profondeur
    ...

## Slide 157: Régions
    Problème : Quel prédicat choisir?
      ∄ de définition universelle
      On peut regrouper plusieurs prédicats en un seul
C'est un problème mal posé
  La solution n'est pas unique
  la solution ne dépend pas uniquement des données
    choix du prédicat
    ordre d'évaluation des pixels

## Slide 158: Régions
Segmentation à base de classification
Algorithme 4.6 : Segmentation après classification |  | 
Entrées : C[m, n] Image classifiée (les pixels sont les identifiants de classes) NbClasses Nombre de classes |  | 
Sorties : r[m, n] Carte des régions connexes étiquetées L Nombre de régions connexes |  | 
1 | L = 1 | étiquette pour la première région connexe
2 | Pour toutes les classes i (1 à NbClasses) | 
2.1 | Pour tous les pixels [m, n] | 
 | si C[m, n] == i | 
 | tmp [m, n] = 1 | image temporaire
 | sinon tmp [m, n] = 0 | 
2.2 | tmp = EtiquetageCompConnexes(r, L) | Étiquetage en commençant à l’étiquette L Modification de tmp et L
3 | Pour tous les pixels [m, n] | 
 | Si tmp [m, n] ≠ 0 : r[m, n] = tmp [m, n] | 
Notes: ref : CoursSegmentation.pdf (Michelle Gouiffès)
suite page suivante

## Slide 159: Régions
Segmentation à base de classification
    Étiquetage en composantes connexes pour une classe (image binaire)
Notes: ref : CoursSegmentation.pdf (Michelle Gouiffès)

## Slide 160: Régions
Segmentation à base de classification
Algorithme 4.7 : Etiquetage en composantes connexes
Entrées :
Sorties :
algorithm TwoPass(data) linked = [] labels = structure with dimensions of data, initialized with the value of Background First pass for row in data: for column in row: if data[row][column] is not Background neighbors = connected elements with the current element's value if neighbors is empty linked[NextLabel] = set containing NextLabel labels[row][column] = NextLabel NextLabel += 1 else Find the smallest label L = neighbors labels labels[row][column] = min(L) for label in L linked[label] = union(linked[label], L) Second pass for row in data for column in row if data[row][column] is not Background labels[row][column] = find(labels[row][column]) return labels
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Connected-component_labeling

## Slide 161: Régions
Segmentation à base de classification
Image binaire en entrée
Après la première passe (7 étiquettes)
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Connected-component_labeling
After the first pass, the following labels are generated:

## Slide 162: Régions
Segmentation à base de classification
    Étiquetage en composantes connexes pour une classe (image binaire)
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Connected-component_labeling
algorithm TwoPass(data)
linked = []
labels = structure with dimensions of data, initialized with the value of Background
First pass
for row in data:
for column in row:
if data[row][column] is not Background
neighbors = connected elements with the current element's value
if neighbors is empty
linked[NextLabel] = set containing NextLabel
labels[row][column] = NextLabel
NextLabel += 1
else
Find the smallest label
L = neighbors labels
labels[row][column] = min(L)
for label in L
linked[label] = union(linked[label], L)
Second pass
for row in data
for column in row
if data[row][column] is not Background
labels[row][column] = find(labels[row][column])
return labels

## Slide 163: Régions
Segmentation à base de classification
  Seuillage
Algorithme 4.7 : Seuillage |  | 
Entrées : f[m, n] Image d’origine S Seuil |  | 
Sorties : r[m, n] une carte binaires des deux classes |  | 
1 | Pour tous les pixels [m, n] | 
1.1 | si f[m, n] > S | Prédicat : n. g. > S
 | r[m, n] = 1 | 
 | sinon | 
 | r[m, n] = 0 | 

## Slide 164: Régions
Segmentation à base de classification
  Seuillage
Segmentation en 2 classes
Notes: FIG. 5.16 – Seuillage automatique par la méthode de Otsu
imhist dans matlab et jouer avec les paramètres pour visualiser...
level = multithresh(I);
seg_I = RemapDynRange(imquantize(I,level),0,255);

## Slide 165: Régions
Segmentation à base de classification
  Seuillage
    Avantages
      facile à implémenter
      rapide
    Inconvénients
      Pas très efficace pour les images bruitées
      Fonctionne bien avec les images contenant 2 modes de n. g. très distincts
      Les résultats dépendent du seuil → algorithme supervisé
Segmentation en 2 classes
mode 1
mode 2
Notes: FIG. 5.16 – Seuillage automatique par la méthode de Otsu
level = multithresh(I);
seg_I = RemapDynRange(imquantize(I,level),0,255);

## Slide 166: Régions
Segmentation à base de classification
  Seuillage
    Problème
      Comment déterminer le meilleur seuil automatiquement?
Hypothèses :
  On a une image à 2 modes
  On peut représenter chaque mode par une fonction continue
      on peut démontrer que le meilleur seuil est à l'endroit où les deux fonctions se croisent
      endroit qui maximise la variabilité entre les 2 modes
mode 1 = classe 1
mode 2 = classe 2
Notes: FIG. 5.16 – Seuillage automatique par la méthode de Otsu
level = multithresh(I);
seg_I = RemapDynRange(imquantize(I,level),0,255);

## Slide 167: Régions
Segmentation à base de classification
  Seuillage
    Méthode de Otsu
mode 1 = classe 1
mode 2 = classe 2
h[n] : histogramme normalisé
mode 1 = classe 1
mode 2 = classe 2
Meilleur endroit où seuiller (91)
Modèle statistique de l’image
Notes: FIG. 5.16 – Seuillage automatique par la méthode de Otsu
level = multithresh(I);
seg_I = RemapDynRange(imquantize(I,level),0,255);
graythresh(I); (aussi)

## Slide 168: Régions
Segmentation à base de classification
  Seuillage
Algorithme 4.8 : Seuillage de Otsu |  | 
Entrées : f[m, n] Image d’origine (M×N) |  | 
Sorties : S Seuil r[m, n] Carte binaires des deux classes (M×N) |  | 
 | h[n] ⇦ Calculer l’histogramme normalisé de f | 
 | PC1 = 0 et PC2 = 1 | on considère que C1 est vide et C2 contient tous les pixels
 | E1 = 0 et E2 = ∑ (nh[n]) (∀n) | initialisation des moyennes de classes
 | Vmax = 0 | initialisation de la variabilité interclasse max
 | Pour n = 0 à 255 | on passe au travers de l'histogramme un n.g. à la fois
 | si h[n] ≠ 0 | 
 | PC1 += h[n] | mise à jour des probabilités
 | PC2 −= h[n] | 

## Slide 169: Régions
Segmentation à base de classification
  Seuillage
    Méthode de Otsu
Algorithme 4.8 : Seuillage de Otsu (suite) |  | 
 | Si PC2 ≠ 0 | 
 | E1 += n h[n] | mise à jours des moyennes
 | E2 −= n h[n] | 
 | μ1 = E1/PC1 | 
 | μ2 = E2/PC2 | 
 | V = PC1 ・PC2・ (μ1 - μ2)2 | mise à jours de la variabilité
 | Si V > Vmax | 
 | Vmax = V | 
 | S = n | 
 | r[m, n] ⇦ Seuiller f[m, n] au seuil S | 

## Slide 170: Régions
Segmentation à base de classification
  Seuillage
    Méthode de Otsu
Le seuillage de Otsu retourne 129
Notes: FIG. 5.16 – Seuillage automatique par la méthode de Otsu
imhist dans matlab et jouer avec les paramètres pour visualiser...

## Slide 171: Régions
Segmentation à base de classification
  Seuillage
    Méthode de Otsu
Le seuillage de Otsu retourne 126
Notes: level = multithresh(I);
seg_I = RemapDynRange(imquantize(I,level),0,255);

## Slide 172: Régions
Segmentation à base de classification
  Seuillage
    Méthode de Otsu
Image seuillée à 121
Notes: level = multithresh(I);
seg_I = RemapDynRange(imquantize(I,level),0,255);

## Slide 173: Régions
Segmentation à base de classification
  Seuillage
    Méthode de Otsu
Image originale
Image seuillée à 88

## Slide 174: Régions
Segmentation à base de classification
  Seuillage
    Seuillage avec hystérésis
image originale
Seuillage haut
Seuillage bas
Seuillage par hystérésis
Remarque :
  Le seuillage par hystérésis peut s'appliquer pour la segmentation en région

## Slide 175: Régions
Segmentation à base de classification
  K-moyennes
    2 classes
Algorithme : Calcul moyennes de classe (deux classes) |  | 
Entrées : f[m, n] Image d’origine c[m, n] Segmentation en deux classes (0 ou 1) |  | 
Sorties : μ0 et μ1 moyennes des deux classes |  | 
1 | μ0 = μ1 = N0 = N1 = 0 | 
2 | Pour chaque pixel [m, n] | 
 | Si c[m, n] = 0 | classe 0
 | μ0 += f[m, n] N0 += 1 | 
 | Sinon | 
 | μ1 += f[m, n] N1 += 1 | 
3 | μ0 /= N0 et μ1 /= N1 | 

## Slide 176: Régions
Segmentation à base de classification
  K-moyennes
    2 classes
Classe i | moyenne μi
0 | 24.71
1 | 157.83
Image segmentée
Pixels de la classe 0
Pixels de la classe 1
Notes: voir voir cours-segmentation.pdf Anne Vialard LaBRI, Université Bordeaux 1 p. 39 ++

## Slide 177: Régions
Segmentation à base de classification
  K-moyennes
    3 classes
Classe i | moyenne μi
0 | 22.61
1 | 172.41
2 | 108.76
Image segmentée
Pixels de la classe 0
Pixels de la classe 1
Pixels de la classe 2

## Slide 178: Régions
Segmentation à base de classification
  K-moyennes
    2 classes
Algorithme : Classification par la moyenne (2 classes) | 
Entrées : f[m, n] Image d’origine μ0 et μ1 moyennes des deux classes | 
Sorties : c[m, n] Segmentation en deux classes (0 ou 1) | 
1 | Pour chaque pixel [m, n]
 | Si (f[m, n]− μ0)2<(f[m, n]− μ1)2
 | c[m, n] = 0
 | Sinon
 | c[m, n] = 1
Notes: voir voir cours-segmentation.pdf Anne Vialard LaBRI, Université Bordeaux 1 p. 39 ++

## Slide 179: Régions
Segmentation à base de classification
  K-moyennes
Algorithme 4.9 : Classification par les k-moyennes |  | 
Entrées : f[m, n] Image d’origine k Nombre de classes |  | 
Sorties : r[m, n] Carte des k classes |  | 
1 | Pour toutes les classes i ∈{1, ..., k} | 
 | Initialiser la moyenne de la classe (peut être au hasard ou supervisé) | 
2 | Tant que les moyennes changent | 
 | Pour chaque pixel [m, n] | 
 | Assigner le pixel à la classe i telle que i = argmin [(f[m, n] - μi)2] | le i ∈{1, ..., k} pour lequel l’erreur quadratique est minimale
3 | Recalculer la moyenne de chaque classe | 

## Slide 180: Régions
Segmentation à base de classification
  K-moyennes
    Initialisation des centroïdes, égale répartition
Notes: voir voir cours-segmentation.pdf Anne Vialard LaBRI, Université Bordeaux 1 p. 39 ++

## Slide 181: Régions
Segmentation à base de classification
  K-moyennes
    Itération 1
Notes: voir voir cours-segmentation.pdf Anne Vialard LaBRI, Université Bordeaux 1 p. 39 ++

## Slide 182: Régions
Segmentation à base de classification
  K-moyennes
Itération 2
Segmentation finale
Notes: voir voir cours-segmentation.pdf Anne Vialard LaBRI, Université Bordeaux 1 p. 39 ++

## Slide 183: Régions
Segmentation à base de classification
  K-moyennes
    Remarque :
      peut être une fonction vectorielle
        est alors un vecteur de caractéristiques
          Exemple :
        Les sont aussi des vecteurs (centroïdes)
        Dans ce cas, on assigne
Image source
Résultats pour k = 16
Remarque
  la moyenne est utilisée comme couleur représentative de la région
Notes: ECE662: Statistical Pattern Recognition and Decision Making Processes
Spring 2008, Prof. Boutin
voir label2rgb dans matlab

## Slide 184: Régions
Segmentation à base de classification
  K-moyennes
    Remarque :
      peut être une fonction vectorielle
        est alors un vecteur de caractéristiques
          Exemple : = (X, Y) [m, n] (position 2D)
        Les μi sont aussi des vecteurs (centroïdes)
        Dans ce cas, on assigne
Initialisation des moyennes
Première assignation
La moyenne est ajustée
La classification est ajustée
  Exemple où , une liste de coordonnées
Notes: ECE662: Statistical Pattern Recognition and Decision Making Processes
Spring 2008, Prof. Boutin

## Slide 185: Régions
Segmentation à base de classification
  K-moyennes
    Remarque :
      On peut également utiliser d’autres caractéristiques pour segmenter une image
        Les caractéristiques liées à la texture
Exemple :
  Il est impossible de segmenter cette image en 2 classes sur la base exclusive des niveaux de gris car l’objet central possède le même histogramme que le reste de l’image.
Notes: ECE662: Statistical Pattern Recognition and Decision Making Processes
Spring 2008, Prof. Boutin

## Slide 186: Régions
Segmentation à base de classification
  K-moyennes
    Remarques :
      On peut également utiliser d’autres caractéristiques pour segmenter une image
        Les caractéristiques liées à la texture
Exemple :
  Utiliser un vecteur de caractéristiques formé des dérivées partielles
Notes: ECE662: Statistical Pattern Recognition and Decision Making Processes
Spring 2008, Prof. Boutin

## Slide 187: Régions
Segmentation à base de classification
  K-moyennes
    Remarques
      On peut également utiliser d’autres caractéristiques pour segmenter une image
        Les caractéristiques liées à la texture.
Exemple :
  Maintenant que chaque pixel est associé à un point 2D, il est facile de segmenter l’image à l’aide de l’algorithme des K-moyennes.
Notes: ECE662: Statistical Pattern Recognition and Decision Making Processes
Spring 2008, Prof. Boutin

## Slide 188: Régions
Segmentation à base de classification
  K-moyennes
    Remarque :
      Il n’est pas assuré que cet algorithme converge vers la meilleure solution
        dépendant de l’initialisation, l’algorithme peut converger vers des résultats différents, voire même aberrants. Pour résoudre ce problème, on peut lancer l’algorithme plusieurs fois avec différents paramètres de départ et ne garder que la meilleure solution.
Notes: ECE662: Statistical Pattern Recognition and Decision Making Processes
Spring 2008, Prof. Boutin

## Slide 189: Régions
Segmentation à base de classification
  K-moyennes
    Remarque :
      Il n’est pas assuré que cet algorithme converge vers la meilleure solution
étape 1
étape 2
étape 3
étape 4
étape 5
étape 6

## Slide 190: Régions
Segmentation à base de classification
  K-moyennes
    Remarque :
      Il faut connaître le bon nombre de classes :
        Il existe des algorithmes d’apprentissage de
Plus d’informations dans le cours de gestion des médias numériques : IMN467
Image originale
k = 2
k = 3
k = 10
Notes: ECE662: Statistical Pattern Recognition and Decision Making Processes
Spring 2008, Prof. Boutin

## Slide 191: Régions
Segmentation à base de classification
    Inconvénients
      Aboutit généralement à une sursegmentation c’est-à-dire à un bien plus grand nombre de régions que d’objets présents dans l’image.
      Classification : faible prise en compte de la localisation des pixels dans l’image, du contexte, de la notion de voisinage
        Nécessité de méthodes itératives parfois coûteuses en temps de calcul
      Dans de nombreuses applications : nombre de classes non connu ! Nécessité d’effectuer une classification non-supervisée.
Plus d’informations dans le cours de gestion des médias numériques : IMN467
Notes: ref : CoursSegmentation.pdf (Michelle Gouiffès)

## Slide 192: Régions
Segmentation à base de régions
  Croissance de régions
    Exemple d'algorithme (prédicat à deux critères)
Algorithme 4.10 : Croissance de région |  | 
Entrées : f image en entrée (MxN) p pixel germe (x,y) e étiquette de la région |  | 
Sorties : r image résultat |  | 
E/S : nt image des pixels non traités |  | 
 | Moy = 0 | 
 | CritereLocal = 0 | 
 | CritereGlobal = 0 | 
 | si nt(p) insérer p dans liste | 
 | tant que liste non vide | 
 |  | extraire p0 de la liste
 |  | si nt(p0)
Critère d’homogénéité local (exemple)
  Distance euclidienne entre l’attribut (niveau de gris, couleur, attribut de texture) associé à pv avec le pixel précédent p0
    𝓟(pv) = vrai SI
Critère d’homogénéité global (exemple)
  Distance euclidienne entre l’attribut de pv et la moyenne des attributs de la région R en cours de formation
    𝓟(pv) = vrai SI ⎜f[pv] − μ(R)⎟2 < Sg
Démo 4.21

## Slide 193: Régions
Segmentation à base de régions
  Croissance de régions
10 itérations
100 itérations
5 000 itérations
20 000 itérations
final

## Slide 194: Régions
Segmentation à base de régions
  Croissance de régions
    Analyse d'histogramme
Calcul de l’histogramme sur l’image entière
  Extraction du mode principal dans l’histogramme
    niveau de gris associé au fond
ng. max = 171

## Slide 195: Régions
Segmentation à base de régions
  Croissance de régions
    Analyse d'histogramme
Un 2e mode, 2 régions connexes
Un 3e mode

## Slide 196: Régions
Segmentation à base de régions
  Croissance de régions
    influence des seuils
Sl = 20, Sg = 45
Sl = 20, Sg = 10
Notes: ECE662: Statistical Pattern Recognition and Decision Making Processes
Spring 2008, Prof. Boutin

## Slide 197: Régions
Segmentation à base de régions
  Croissance de régions
    influence des seuils
Sl = 10, Sg = 60
  15 régions
Sl = 10, Sg = 50
  27 régions
Sl = 10, Sg = 30
  97 régions
Sl = 9, Sg = 30
  127 régions
Sl = 8, Sg = 30
  286 régions
Sl = 7, Sg = 30
  723 régions
Sl | Seuil local
Sg | Seuil global

## Slide 198: Régions
Segmentation à base de régions
  Croissance de régions
    influence du choix des germes
Sélection aléatoire
Analyse de l'histogramme

## Slide 199: Régions
Segmentation à base de régions
  Croissance de régions
    Avantages
      Rapide
      Facile à mettre en oeuvre
    Inconvénients
      Algorithme très sensible au bruit
      Obtention de frontières non-régulières
      L’ordre du traitement des pixels germes peut avoir une influence sur le résultat
      Choix critique de la valeur des seuils
        Risque de sur-segmentation, sous-segmentation
        Dépend du type d’images à traiter
      Peu efficace dans le cas de dégradés
Sl = 20, Sg = 45
Sl = 20, Sg = 10

## Slide 200: Régions
Segmentation à base de régions
  Fusion de régions
    Remarques
      Partition initiale : heuristique, donc très variable
      Exemples
        chaque pixel est une région (probablement trop lourd)
        chaque groupe de 4 pixels (2×2)
        groupe de 4 pixels avec dyn(R) < ε
      La complexité algorithmique dépend beaucoup de l'initialision
Démo 4.22

## Slide 201: Régions
Segmentation à base de régions
  Fusion de régions
Algorithme 4.10 : Fusion | 
Entrées : S Partition 𝓟 Prédicat Q Fonction de coût | 
Sorties : S Partition mise à jour | 
1 | Tant que S est modifié
 | Rechercher dans S 2 régions Ri et Rj telles que Ri et Rj sont adjacentes 𝓟(Ri ∪ Rj) est vrai Q(Ri ∪ Rj) est minimal
 | Si on a trouvé
 | Fusion de Ri et Rj et mettre à jour S
 | Sinon, on sort de la boucle

## Slide 202: Régions
Segmentation à base de régions
  Fusion de régions
    Remarque :
      Représentation de S par un graphe d’adjacence
1 | 0 | 8 | 6
1 | 0 | 7 | 5
1 | 1 | 4 | 4
① Partition initiale : 2 pixels tels que ⎜f1−f2⎟ ≤ 2
R1 | R2
R3 | R4
R5 | R6
R1
R3
R2
R5
R4
R6
Graphe d’adjacence
  noeuds : régions
  arcs : adjacence
Exemple :
1 | 0 | 8 | 6
1 | 0 | 7 | 5
1 | 1 | 4 | 4

## Slide 203: Régions
Segmentation à base de régions
  Fusion de régions
    Remarque :
      Représentation de S par un graphe d’adjacence
1 | 0 | 8 | 6
1 | 0 | 7 | 5
1 | 1 | 4 | 4
② 𝓟1(Ri∪Rj) = dyn(Ri∪Rj) ≤ 3
R13 | R2
 | R4
R5 | R6
R1
R3
R2
R5
R4
R6
Graphe d’adjacence
  noeuds : régions
  arcs pondérés : fonction de coût Q
8
8
7
7
1
1
4
3
3
6
3
  Le couple choisi est celui qui minimise Q1(Ri∪Rj)
      (R1, R3)
Mise à jour de S :
R13
R2
R5
R4
R6
8
7
4
3
3
6
3
1
Mise à jour du graphe :
Notes: ECE662: Statistical Pattern Recognition and Decision Making Processes
Spring 2008, Prof. Boutin

## Slide 204: Régions
Segmentation à base de régions
  Fusion de régions
    Remarque :
      Représentation de S par un graphe d’adjacence
1 | 0 | 8 | 6
1 | 0 | 7 | 5
1 | 1 | 4 | 4
② 𝓟1(Ri∪Rj) = dyn(Ri∪Rj) ≤ 3
R135 | R2
 | R4
 | R6
  Le couple choisi est celui qui minimise Q1(Ri∪Rj)
      (R13, R5)
Mise à jour de S :
R135
R2
R4
R6
8
7
4
3
3
Mise à jour du graphe :
R13
R2
R5
R4
R6
8
7
4
3
3
6
3
1
Notes: ECE662: Statistical Pattern Recognition and Decision Making Processes
Spring 2008, Prof. Boutin

## Slide 205: Régions
Segmentation à base de régions
  Fusion de régions
    Remarque :
      Représentation de S par un graphe d’adjacence
1 | 0 | 8 | 6
1 | 0 | 7 | 5
1 | 1 | 4 | 4
② 𝓟1(Ri∪Rj) = dyn(Ri∪Rj) ≤ 3
R135 | R24
 | R6
  Le couple choisi est celui qui minimise Q1(Ri∪Rj)
      (R2, R4)
Mise à jour de S :
R135
R24
R6
8
4
4
③ On recommence avec un autre prédicat/fonction de coût
Mise à jour du graphe :
R135
R2
R4
R6
8
7
4
3
3
Notes: ECE662: Statistical Pattern Recognition and Decision Making Processes
Spring 2008, Prof. Boutin

## Slide 206: Régions
Segmentation à base de régions
  Décomposition-Fusion de régions
    Idée
      On commence par considérer une seule région, qu’on sépare en quadrants si 𝓟(R) est faux
      Ainsi de suite, récursivement.
Utilisation des arbres quaternaires

## Slide 207: Régions
Segmentation à base de régions
  Croissance de régions
    Exemple d'algorithme (prédicat à deux critères)

## Slide 208: Régions
Segmentation à base de régions
  Croissance de régions
    Exemple d'algorithme (prédicat à deux critères)

## Slide 209: Régions
Segmentation à base de régions
  Croissance de régions
    Exemple d'algorithme (prédicat à deux critères)
Notes: Avantages
• M ́ethode `a la fois globale et locale : globale lors de la division, et locale lors de la fusion • Moins sensible au bruit que la croissance
Inconv ́enients
• M ́ethodes parfois complexes d’un point de vue algorithmique : manipulation de lourdes structures de donn ́ees • D ́ecoupage en r ́egions non fid`ele `a l’image originale :
r ́egions rectangulaires dans le cas du quadtree am ́eliorations possibles : partitions de Vorono ̈ı

## Slide 210: Régions
Segmentation à base de régions
  Décomposition-Fusion de régions
Arbre quaternaire (« quadtree »)
  Structure de données de type arbre dans laquelle chaque nœud a quatre fils. Les arbres quaternaires sont le plus souvent utilisés pour partitionner un espace bidimensionnel en le subdivisant récursivement en quatre nœuds
 | noeud subdivisé
 | tout le cadran est blanc
 | tout le cadran est noir
2
3
3
1
4
1
2
4
1
2
4
1
2
3
4
1
2
3
4
3
Ordre de parcours des cadrans
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Quadtree
Boutin. ECE662: Statistical Pattern Recognition and Decision Making Processes, 2008

## Slide 211: Régions
Segmentation à base de régions
  Décomposition-Fusion de régions
    Arbre quaternaire
R1 | R2 | 
R4 | R31 | R32
 | R33 | R34
R1
R2
R4
R3
R31
R
R32
R33
R34
Image partitionnée
Arbre quaternaire correspondant
Remarques
  Il existe une version 3D, le octree
  Plus d’informations dans la série de cours «infographie»: IMN528, IMN538, IMN430

## Slide 212: Régions
Segmentation à base de régions
  Décomposition-Fusion de régions
    Arbre quaternaire
Algorithme 4.10 : division récursif par quadtree : Quadtree | 
Entrées : f[m, n] Image en entrée [m, n]d coordonnées de début [m, n]f coordonnées de fin 𝓟 Prédicat TailleMin taille minimum de la zone (cas d'arrêt) | 
Sortie : r[m, n] Image partitionnée | 
1 | Calculer la taille de la zone à l'aide des coordonnées de début et fin

## Slide 213: Régions
Segmentation à base de régions
  Décomposition-Fusion de régions
    Arbre quaternaire
Algorithme 4.10 : division récursif par quadtree : Quadtree (suite) | 
2 | Si 𝓟 est faux et la zone est plus grande que TailleMin
 | [m, n]c= ([m, n]f− [m, n]d)/2
 | Quadtree (r, f, [m, n]d, [m, n]c, 𝓟, TailleMin)
 | Quadtree (r, f, [m, n]c, [m, n]f, 𝓟, TailleMin)
 | Quadtree (r, f, [mc, nd], [mf, nc], 𝓟, TailleMin)
 | Quadtree (r, f, [md, nc], [mc, nf], 𝓟, TailleMin)
 | Sinon
 | Calculer la moyenne de f[m, n] de la zone
 | Assigner la moyenne à tous les pixels de la zone de r[m, n]

## Slide 214: Régions
Segmentation à base de régions
  Décomposition-Fusion de régions
Partitions initiales
Chaque partition est représentée par sa moyenne

## Slide 215: Régions
Segmentation à base de régions
  Décomposition-Fusion de régions
Algorithme 4.10 : Décomposition-Fusion | 
Entrées : une image 𝓟(・) un prédicat | 
Sortie : image segmentée en régions | 
 | Séparer en 4 quadrants disjoints toutes les régions telles que 𝓟(Ri) est faux
 | Fusionner toutes les régions Ri et Rj adjacentes telles que 𝓟(Ri ∪ Rj) est vrai
 | Recommencer 1 et 2 tant que c’est possible

## Slide 216: Régions
Segmentation à base de régions
  Décomposition-Fusion de régions
    Décomposition en utilisant l’arbre quaternaire
    Fusion des feuilles de l’arbre qui sont voisines et similaires
Image partitionnée
Arbre quaternaire correspondant
Image segmentée
Notes: vérifier ce transparent

## Slide 217: Régions
Segmentation à base de régions
  Décomposition-Fusion de régions

## Slide 218: Régions
Segmentation à base de régions
  Décomposition-Fusion de régions
Image segmentée

## Slide 219: Régions
Segmentation à base de régions
  Décomposition-Fusion de régions
Notes: http://www.csd.uwo.ca/Courses/CS1027b/assignments/asn4-description-2013.html
http://andrewkae.com/ strf_cvpr14.pdf

## Slide 220
Gonzalez and Wood (DIP 2)
  Digital Image Processing, 2nd ed. Prentice Hall, 2001
E. Trucco et A. Verri
  Introductory Techniques for 3-D Computer Vision, Prentice Hall, 1998
Sylvain Paris, Pierre Kornprobst, Jack Tumblin, and Frédo Durand
  A Gentle Introduction to Bilateral Filtering and its Applications. people.csail.mit.edu/sparis/siggraph07_course/