## Slide 1: IMN 530 / IMN 708
EEG (Électroencéphalographie) Stimulation transcrânienne cérébrale

## Slide 2: Mesurer la fonction
IRM fonctionnelle et EEG:
  Des modalités permettant de mesurer des évolutions dans le temps
  En d’autres mots, permettant de mesurer la FONCTION du cerveau
    (vs la STRUCTURE pour d’autres modalités comme la T1/T2/Flair)
IRMf: En mesurant l’activation des neurones à travers l’afflux sanguin créé
EEG: En mesurant l’activation des neurones à travers le champ électrique créé

## Slide 3: Mesurer la fonction
Qu’est-ce qu’on mesure à travers le temps?
  IRMf = Le signal BOLD
  EEG = L’activité électrique
Arthurs & Boniface, 2002
Activité électrique du cerveau. (EEG!)
Apport sanguin augmenté pour nourrir les neurones.

## Slide 4: MEG
Il est aussi possible de mesurer le signal magnétique induit!
électricité === magnétisme

## Slide 5: Le signal électrique du cerveau

## Slide 6: EEG
Un stimulus produit une réaction
Un neurone réagit en produisant des signaux électriques
Les neurones se communiquent cette information entre eux à travers les axones.
Photo/shutterstock
brandanddeliver.co.uk

## Slide 7: EEG
  Les synapses communiquent par des neurotransmetteurs
https://biologydictionary.net/action-potential/

## Slide 8: EEG
Les neurotransmetteurs disent au prochain neurone d’ouvrir ses portes (gates).
Certaines « portes » s’ouvrent et laissent passer des ions (molécules + ou - qui entourent l’axone ou qui sont dans le neurone)
https://biologydictionary.net/action-potential/

## Slide 9: EEG
S’il y a un mouvement d’ions, cela crée de l’électricité.
Si le changement électrique est assez fort, cela déclenche un phénomène appelé potentiel d’action: 4 étapes clés.
https://biologydictionary.net/action-potential/

## Slide 10: EEG
Le potentiel d’action se déplace le long des axones
Résultat = le neurone est un dipôle
https://biologydictionary.net/action-potential/

## Slide 11: EEG
Maintenant, imaginez ce phénomène x 10000 (pour toute une population de neurones)!

## Slide 12: EEG
Si plusieurs neurones s’activent en même temps, le résultat dépend de leur synchronisme.

## Slide 13: EEG
Si les neurones sont bien alignés et bien synchronisés, on peut mesurer le champ électrique produit.
  https://www.youtube.com/watch?v=AIvlNNFQLEk&ab_channel=Em
On ne mesure PAS des potentiels d’action individuels
On mesure le champs électrique total
  Il fluctue très différemment des potentiels d’action!

## Slide 14: EEG
Le signal est très faible! Il doit passer à travers le crâne et d’autres couches avant qu’on puisse le mesurer!

## Slide 15: EEG
Mesure la différence de potentiel aux électrodes posées sur le cuir chevelu
  Amplitude: en mV
Équipement:
  Électrodes
  Amplificateur
  Gel (aide le signal à bien passer aux électrodes)

## Slide 16: EEG
Mesure la différence de potentiel …
… par rapport à une électrode de référence
http://eegget-it.nl/eeg_electrodes.html

## Slide 17: EEG
Choix d’électrodes de référence

## Slide 18: EEG
+ Ground electrode

## Slide 19: EEG
Avantages:
  Peu coûteux, facile à utiliser (comparé à l’IRM)
  Grande précision temporelle (de l’ordre du milliseconde)
Désavantages:
  Assez bruité
  Faible précision spatiale (~30-250 électrodes vs 1 000 000 voxels pour l’IRM)
  Les données obtenues sont pour la surface seulement: on ne peut mesurer le signal des régions creuses dans le cerveau
  Le sujet doit se laver la tête après.

## Slide 20: EEG - gel
Aide à avoir une bonne impédance
L'impédance est la mesure de l'opposition totale qu'offre un circuit ou un composant au passage d'un courant alternatif sinusoïdal

## Slide 21: EEG
Le système 10-20:

## Slide 22: Signal

## Slide 23: EEG – les artéfacts

## Slide 24: EEG – les artéfacts
Clignement d’yeux

## Slide 25: EEG – les artéfacts
Mouvements d’yeux (de gauche à droite)

## Slide 26: EEG – les artéfacts
Mouvements de mâchoire / mouvement du front

## Slide 27: EEG – les artéfacts
Autres mouvements de muscles

## Slide 28: EEG – les artéfacts
Bugs sur une électrode

## Slide 29: EEG – les artéfacts
Rythme cardiac

## Slide 30: EEG – les artéfacts
Power-line noise (60 Hz artifact)
Le bruit sur les lignes électriques (ou interférence de ligne électrique) désigne les perturbations électromagnétiques générées par les réseaux électriques.

## Slide 31: EEG – le preprocessing

## Slide 32: EEG
Résumé des étapes:
  Re-reference
  Débruitage:
    High-pass filter, low-pass filter
    Rejecting bad channels
    Rejecting bad windows
    ICA decomposition: rejecting artefacts
    ERP: baseline rejection
  Metrics
    Measuring the frequencies OR
    Measuring the ERPs
  Statistiques de groupes

## Slide 33: 1. Re-referencing
Référence: INFLUENCE LE RÉSULTAT
On peut “re-référencer” par rapport à…
Notre electrode préférée.
  New data chan i = Data Chan i – Reference
  Enlève le bruit présent sur cette électrode.
  Enlève le signal du cerveau présent sur cette electrode.
La Moyenne de toutes les électrodes.
  data chan i = Data Chan i – Average
  Enlève le bruit commun à toutes les électrodes.
  Si on a beaucoup d’electrodes, tout signal cérébral devrait être annulé en théorie.
Channel 1
Reference electrode
Difference

## Slide 34: 2. Rejet de certaines époques
Ex: Si le sujet a vraiment trop bougé

## Slide 35: 3. Rejet de certaines électrodes
Si le signal était mauvais

## Slide 36
Les prochaines options utilisent la transformée de Fourier.
Petite parenthèse sur la transformée de Fourier

## Slide 37: Fourier
Qu’est-ce qu’une analyse de Fourier?
Pour une explication complète, voir l’excellente explication:
  https://www.youtube.com/watch?v=spUNpyF58BY
Fourier = analyser les fréquences présentes dans le signal
www.ecmag.com
Fourier

## Slide 38: Fourier
Qu’arrive-t-il quand on additionne des signaux de différentes fréquences?
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t = np.linspace(0,2,1000)
f1 = np.sin(2*np.pi*t)
f2 = np.sin(2*np.pi*5*t)
f3 = np.sin(2*np.pi*10*t)
fsum = f1+f2+f3
fig, axes = plt.subplots(4,1)
axes[0].plot(t, f1)
axes[1].plot(t, f2)
axes[2].plot(t, f3)
axes[3].plot(t, fsum)
plt.show()
F1 = 1Hz
F2 = 5Hz
F3 = 10Hz
Somme

## Slide 39: Fourier
La transformée de Fourier:
  Prend en entrée une fonction g(t) qui est en fonction du temps (un signal)
  Donne en sortie une fonction F(f) qui est en fonction des fréquences
  Si la fréquence f était fortement présente dans le signal g, alors F a un pic à cette valeur.
https://link.springer.com/article/10.1007/s40828-016-0037-1

## Slide 40: Fourier
Quelle serait la transformée de Fourier du signal total?
F1 = 1Hz
F2 = 5Hz
F3 = 10Hz
Somme

## Slide 41: Fourier et EEG
En EEG, le spectre des fréquences (chez l’humain) est typique.
Des bandes de fréquences ont été nommées à travers les années
  Ex: alpha = 8-13 Hz. La 1ere bande qui a été plus étudiée.
  Pas de vraies divisions entre les bandes. Ce sont les scientifiques qui les ont définies.

## Slide 42: 4. High-pass filter
On enlève les ondes très très lentes (ex: <0.5 Hz)

## Slide 43: 5. Low-pass filter
On enlève les ondes très hautes. Typiquement > 50Hz.
Notes: Max: sampling rate /2 (for us: 500/2 = 250 Hz).

## Slide 44
Les prochaines étapes utilisent le ICA
Parenthèse sur le ICA: Independant component analysis
La technique ICA est un algorithme qui transforme les données pour mettre en évidence certains aspects dans les données.

## Slide 45: ICA
Exemple: supposons qu’on a 2 micros, et deux personnes qui parlent en même temps.
Si les micros n’étaient pas au même endroit dans la pièce, on peut retrouver ce que chacun disait.

## Slide 46: ICA
Chaque micro a une proportion différente de chaque source
ICA

## Slide 47: ICA en EEG
Les électrodes sont les micros.
Les neurones du cerveau sont des personnes qui parlent.
  On suppose que les neurones ne font pas une infinité de discours différents à la fois: il se passe seulement certains phénomènes à la fois.
  Le ICA tente de séparer les sources = «discours» / phénomènes.

## Slide 48: ICA en EEG
Les « discours » retrouvés sont nommés des composantes ICA
  Généralement, pour 64 électrodes, on peut retrouver 64 « discours » du cerveau
Pour chaque composante identifiée, on peut regarder la distribution du « son » sur chaque micro.
  Quels micros ont le mieux entendu ce discours?
On a donc :
  Chaque composante est un signal temporel
  … qui a une représentation spatiale

## Slide 49: ICA inverse
Encore plus cool!
On peut recréer le mélange des discours, proportionnel selon le poids initial dans chaque micro, en enlevant une source!

## Slide 50: 6 - ICA
On transforme le signal en composantes
On rejette les composantes qui représentent du bruit
On fait la transformation inverse du ICA pour réobtenir des données sous forme de signal, mais sans le bruit!

## Slide 51: ICA
On peut regarder la distribution spatiale associée à chaque composante
  Pour nous, c’est plus facile à comprendre qu’un signal
  On doit quand même apprendre à comprendre ce qu’on voit…

## Slide 52: ICA
On peut regarder la représentation spatiale de chaque composante
  Pour nous, c’est plus facile à comprendre qu’un signal
  On doit quand même apprendre à comprendre ce qu’on voit…
ou
On peut regarder le « timecourse » de chaque composante
On peut regarder leur spectre de fréquence
  Ex: Pic alpha = c’est très probablement du vrai signal « humain »!

## Slide 53: ICA
Certaines composantes sont très communes

## Slide 54: ICA
Certaines sont très communes!

## Slide 55: ICA
Certaines sont très communes!

## Slide 56: ICA
Beau signal: topoplot smooth.

## Slide 57: Démo
https://labeling.ucsd.edu/labelfeedback

## Slide 58: ICA
Conditions pour un ICA réussi:
  Il y avait réellement ~64 discours / phénomènes dans le cerveau
    S’il y en avait beaucoup moins, l’ICA va artificiellement diviser un phénomène sur deux composantes.
    S’il y en avait beaucoup plus, plusieurs phénomènes seront mêlés sur certaines composantes
Une façon de s’assurer de ça:
  Les données doivent être déjà belles (ex, les plus gros bugs déjà retirés)
  … mais pas trop!

## Slide 59: 8 – Rejet des mauvaises époques (encore)
2e passe
  La 1ere fois: On rejetait juste les fenêtres de temps vraiment trop affreuses (qui auraient fait rater le ICA)
  Maintenant on peut rejeter les fenêtres qui restent quand même laides malgré le débruitage.
On rejette les sujets chez qui les données étaient trop laides dans trop de fenêtres!

## Slide 60: EEG – comment l’utiliser pour faire des analyses?
Pendant une tâche
Au repos

## Slide 61: EEG – comment l’utiliser pour faire des analyses?
Pendant une tâche
Au repos

## Slide 62: EEG pendant une tâche
Surtout en recherche!
  Visuel
  Auditif
  Cognitif
  « Arousal »: excitation
  Stress
  Récompenses

## Slide 63: EEG pendant la tâche - ERP
Le pic d’un potentiel d’action est vers 2ms
Mais le pic de EEG en réponse à un stimulus, pas forcément. Dépend de tous les mécanismes cérébraux impliqués.
Réponses « réflex » (ex, réponse visuelle) : plus rapide
Réponses cognitives complexes (ex: décider si une image est positive ou négative): plus lentes.

## Slide 64: Pendant la tâche: ERP – « event-related potential »
Très bruité! Requiert beaucoup de stimuli pour voir un bel effet dans la moyenne!

## Slide 65: EEG pendant la tâche - ERP
Solution: Moyenner plusieurs fenêtres de temps représentant la même réaction. Le bruit s’annule.
La précision doit être parfaite!
  (Au mili-seconde près!)
Résultat: Event-Related Potentiel (ERP)
http://www.eegget-it.nl/erp.html

## Slide 67: Preprocessing additionnel pour les ERP: Baseline correction

## Slide 68: Pendant la tâche: ERP – « event-related potential »
Les résultats ne sont pas toujours présents uniformément sur toutes les électrodes
On peut nommer les régions où une réaction est très présente.

## Slide 69: ERP
Un pic seul est difficilement interprétable. On analyse généralement les pics en fonction de la différence entre 2 conditions.
  Avant vs après traitement
  Tâche 1 vs tâche 2
  Côté droit vs gauche
  Etc.
On peut regarder la différence
  En latence
  En amplitude
Notes: Et selon l’électrode choisire

## Slide 71: EEG vs IRMF (durant une tâche)
Les deux mesurent la réaction typique après une série de stimuli semblables
IRMf:
  Résolution temporelle: une image aux quelques secondes.
    On ne moyenne pas = la courbe n’est pas parfaite.
  Résolution spatiale: une information dans chaque voxel (des milliers)
  On cherche les voxels qui ont réagit dans le temps de la façon attendue selon les hypothèses.
ERP:
  Résolution temporelle: de l’ordre du ms
  Résolution spatiale: <100 électrodes
  Pas d’hypothèse sur la forme de la réponse temporelle, on cherche surtout comment le cerveau réagit dans des régions larges (ex, frontal, posterieur)

## Slide 72: ERP
Certains ERPs typiques ont été nommés
  Ex: P1 visuel (i.e. après une tâche qui implique de regarder quelque chose)
  P1 auditif
  N1
  …
P = positif
N = négatif
1 = le 1e pic
Ou parfois, P100 = positif à 100 ms.
(Il y a une habitude un peu nounoune d’afficher le + par en bas sur l’axe des y).

## Slide 73: EEG – comment l’utiliser pour faire des analyses?
Pendant une tâche
Au repos
  Fourier
  ICA

## Slide 74: EEG au repos (resting state)
Analyse des fréquences présentes dans l’image, grâce à la transformée de Fourier.

## Slide 75: Resting state: Choix 1: Fourier
On peut comparer ce qui arrive au spectre des fréquences
  Avant et après une tâche (ex: mesurer la différence après un événement stressant)
  Entre deux populations de sujets différents (ex: jeunes vs vieux, en santé vs malade).
Wan2018

## Slide 76: Resting state: Choix 2: Independant component analysis
On peut refaire un ICA sur les données une fois qu’elles sont belles et bien débruiter.
Cette fois, on utilise les composantes pour faire des analyses
Difficile: requiert les mêmes composantes chez tous les sujets (ICA de groupe).

## Slide 77: Utilisations cliniques typiques

## Slide 78: Épilepsie
Shows interictal epileptiform discharges (e.g. sharp waves, spikes, spike-and-wave, etc.)

## Slide 79: Wiki (2023):